## Slide 1
Lição 4: alinhando no tapete
Seshan brothers
Traduzido por equipe sunrise
Notes: 1

## Slide 2
Align on a Line
Por que alinhar é útil?
Para completar a missão com confiança, o robô tem que estar perto da mesma posição e ângulo todas as vezes
  Isso faz com que o robô percorra a distância certa
  Como ter o ângulo certo?
Você pode alinhar nas paredes, misões e linhas para endireitar o robô. Nessa lição veremos sobre as linhas
Se endireitar é muito importante para um robô de FIRST LEGO League porque não é sempre que eles
andam em inha reta
  Um pequeno erro em seu ângulo
  resulta em um erro expressivo após
  movimentos grandes
  Erros de ângulos adicionados 
  se cada curva tiver um erro de
  alguns graus, seu robô terá muitos
  graus de erro depois
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018

## Slide 3
Como funciona?
Se o robô possui dois sensores de cor, você pode usá-los para endireitar o robô.
Primeiro mova os dois motores até um sensor encontrar a linha
Pare o motor deste lado (B)
Então, mova o outro motor © até que o segundo sensor de cor encontre a linha
Os detalhes desta programação estão emAdvanced  Squaring on lines lessons no EV3Lessons.com.
Figura 1
Figura 2
B
C
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018
Notes: 3

## Slide 4
Alinhamento confiável
Alinhamento sofre do mesmo problema que econtrar a linha  se voc~e tentar encontrar uma área branca após uma grande parte do tapete, o sensor pode indicar branco antes da linha
A solução é a mesma  mova para perto da linha antes de procurar por ela
Branco?
Branco?
Andando por cm
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018

## Slide 5
Problemas e soluções comuns
Você pode perceber que o robô não está bem reto no final de um alinhamenton
  Geralmente depende de quanto ele andou antes de começar o alinhamento
Como o alinhamento torna você mais “esguio”, você pode repetir o processo para diminuir erros
  Cada repetição fará com que o robô fique mais próximo de estar reto
  Você terá que testar quantas vezes será necessário alinhar
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018

## Slide 6
E depois:
Para programar esta solução, leia as seguintes lições do EV3Lessons.com
  MyBlocks with Inputs and Outputs
  Data Wires
  Parallel Beams
  Parallel Beam Synchronization
  Squaring on Lines
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018

## Slide 7
Créditos
Essa lição foi escrita por Sanjay Seshan e Arvind Seshan
Mais lições em www.ev3lessons.com e www.flltutorials.com
Traduzido por Equipe Sunrise, de Santa Catarina, Brasil
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
© 2018, FLL Tutorials, Última edição: 04/09/2018
Notes: 7